ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

CPV:……………..

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προμήθεια -ηλεκτρικών ποδηλάτων (πλήρη με μπαταρία) Extra μπαταριών | 20 τεμάχια 5 τεμάχια |  |  |
|  | Μέγιστη αυτονομία με πλήρως φορτισμένη μπαταρία (λιθίου ή gel ) τουλάχιστον 80 km | ≥80 km |  |  |
|  | Eνσωματωμένο σύστημα GPS /GPRS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη τελική ταχύτητα 25 km /h | 25 |  |  |
|  | Mέγιστος αριθμός επαναφορτίσεων ≥700 | ≥700 |  |  |
|  | Μέγιστος χρόνος επαναφόρτισης | ≤5 ώρες |  |  |
|  | Σύστημα κίνησης | Ιμάντας |  |  |
|  | Σκελετός | Κράματος χάλυβα ελαφρύ τύπου ή αλουμινίου |  |  |
|  | Ελαστικά | Από υλικό που δεν χρειάζεται φούσκωμα |  |  |
|  | Συνολικό βάρος χωρίς τη μπαταρία | ≤25 kg |  |  |
|  | Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα | ≥250Watt |  |  |
|  | Oθόνη LCD όπου θα αναγράφεται η ισχύς της μπαταρίας και η υπολειπόμενη απόσταση ποδηλασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποδοχή κινητού τηλεφώνου και θύρα USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον εξοπλισμός | 1.πλαστικοί λασπωτήρες και στους δύο τροχούς 2.φώτα (Εμπρός /πίσω ) 3.Ανακλαστήρες πετάλ 4.κουδούνι προειδοποίησης 5.στήριγμα ποδηλάτου 6.καλάθι μπροστά |  |  |
|  | Χρώματα | Σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία |  |  |
|  | Εγγύηση μπαταρίας | ≥ 1 έτος |  |  |
|  | Εγγύηση σκελετού | =5 έτη |  |  |
|  | Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή για : | ≥5 έτη |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 9001:2008 ή ισοδύναμα για την κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων και στην ανάπτυξη του λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 14001:2004 ή ισοδύναμα για την κατασκευή και εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων καθώς και σχετικών εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά πρότυπα ασφάλειας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων 1.ΕΝ15194 για το ηλεκτρικό μέρος του ποδηλάτου 2.η οδηγία ΕΝ 14764 | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

CPV:……………..

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συνεχή επικοινωνία με τα ποδήλατα και έλεγχος των μηχανισμών κλειδώματος των ποδηλάτων και ταυτοποίησης των χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απομακρυσμένο ηλεκτρονικό κλείδωμα των ποδηλάτων με βλάβη | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δυνατότητα εγγραφής χρηστών με καταγραφή στοιχείων ώστε να έχουν πρόσβαση στο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Έκδοση στατιστικών στοιχείων χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να είναι προσπελάσιμο μέσω κοινού περιηγητή ιστοσελίδων (browser) | NAI |  |  |
| 6 | Να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταβολή των χρεώσεων και τιμολογιακής στρατηγικής ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου Νάουσας | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να επιτρέπει τις μετατροπές και βελτιώσεις του , ανάλογα με τα αιτήματα του Δήμου Νάουσας | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παρέχει στο διαχειριστή του συστήματος σε πραγματικό χρόνο ,πληροφορίες αναφορικά με την καλή λειτουργία των ποδηλάτων και τη διαθεσιμότητα των ποδηλάτων σε κάθε ζώνη στάθμευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να δημιουργεί αυτόματα αλλά και με χειροκίνητο τρόπο αναφορές με τη χρήση της ημέρας, αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των ζωνών στάθμευσης, ποδηλάτων , χρηστών, ομάδων κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού κα άρσης αποκλεισμού σε συγκεκριμένους χρήστες (πχ όσων δεν έκαναν σωστή χρήστη του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να μπορεί να προσαρμοστεί εικαστικά στην ταυτότητα του Δήμου Νάουσας | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο για τις επισκευές /διορθώσεις που πρέπει να γίνουν | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΜΟΒILE APP)

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαθέσιμη σε IOS και Android | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Real-time ενημέρωση για διαθεσιμότητα ποδηλάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οριοθέτηση πολλαπλών ζωνών στάθμευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα on line συναλλαγών με χρήση πιστωτικής /χρεωστικής κάρτας ή άλλης smart card | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δυνατότητα σάρωσης QR κωδικού | NAI |  |  |
| 6 | Αυτόματη χρέωση του λογαριασμού του χρήστη με την ολοκλήρωση της διαδρομής | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αυτόματη έκδοση παραστατικών | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Real time ενημέρωση διαδρομής μέσω GPS | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ένδειξη αυτονομίας μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Δυνατότητα καταχώρισης βλάβης /δυσλειτουργίας του ποδηλάτου | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Βοηθητικός οδηγός χρήσης (manual) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 14001:2004 ή ισοδύναμα | ΝΑΙ |  |  |

Προσφέρουσα επιχείρηση …………………………………………………………………

Σφραγίδα………………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία                 ………/…………./ 201….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ