ΤΜΗΜΑ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

CPV:……………..

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ονομασία εταιρίας επιβατικού | <ΜΑΡΚΑ > |  |  |
|  | Εμπορική ονομασία | μοντέλο |  |  |
|  | Θύρες αμαξώματος | Τέσσερις (4) |  |  |
|  | Θύρα στο χώρο αποσκευών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το βολάν οδήγησης | Αριστερά του αυτοκινήτου |  |  |
|  | Σύνολο θέσεις επιβατών | ≥4 |  |  |
|  | Χώρος αποσκευών (lt) | >100 |  |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με κεντρικό κλείδωμα και τηλεχειρισμό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανοιγόμενα ηλεκτρικά κρύσταλλα σε όλες τις θύρες |  |  |  |
|  | Ράδιο cd/mp3 και δύο (2) τουλάχιστον ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κλιματισμός καμπίνας | A/C , ή control climate |  |  |
|  | Μπαταρία | Λιθίου αποθηκευτικής ικανότητας (kwh) ≥17 |  |  |
|  | Μέγιστη αυτονομία (km) > 130 km | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδιο φόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτροκινητήρας | ≥ 59 kw |  |  |
|  | Τελική ταχύτητα >125km/h | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετα όργανα για την κατάσταση, την απόδοση και τη φόρτιση της μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων ABS ή άλλο εξελιγμένο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το χρώμα του οχήματος | Σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία |  |  |
|  | Πλήρη εφεδρικό τροχό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση μπαταρίας | Τουλάχιστο για πέντε (5) έτη ή 100.000 χλμ |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται συμβόλαιο συντήρησης + τεχνική υποστήριξη στην προσφορά (να είναι τουλάχιστον για 5 έτη και 100.000 χλμ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον εξαρτήματα ή συστήματα νέας τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά ή που φέρει το όχημα (π.χ. πρόσβαση στις πληροφορίες του οχήματος από smartphone / tablet, διαχείριση κλιματισμού εξ’ αποστάσεως, κλπ) |  |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001:2008 ή ισοδύναμα για την κατασκευή ή εμπορία ηλεκτρικών και συμβατικών αυτοκινήτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας φόρτισης ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα για την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων στην κατασκευή ή εμπορία ηλεκτρικών και συμβατικών αυτοκινήτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας συνεργαζόμενοι φορείς ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

CPV:……………..

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ονομασία εταιρίας | <ΜΑΡΚΑ > |  |  |
|  | Εμπορική ονομασία | Μοντέλο/τύπος |  |  |
|  | Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης | ≥ 2 οχήματα |  |  |
|  | Μέγιστη ισχύς ανά σημείο φόρτισης | ≥ 20kw |  |  |
|  | Λειτουργία με τριφασική παροχή ρεύματος (50Hz, 400V) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλες ηλεκτρικές ασφαλιστικές διατάξεις για τη διασφάλιση σωστής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασφάλιση παροχής με ρελέ διαρροής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρίζα τύπου σούκο | ≥ 1 |  |  |
|  | Μετρητής ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δείκτης προστασίας | ≥ IP54 |  |  |
|  | Αντοχή σε κρούση | ≥ ΙΚ10 |  |  |
|  | Συμβατός με την ευρωπαϊκή οδηγία RoHs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα ακροδεκτών του κάθε σημείου φόρτισης | τύπου Typ2 |  |  |
|  | Η φόρτιση σε κάθε σημείο θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο όταν διαγνωσθεί η κατάλληλή έξυπνη κάρτα δημότη/επισκέπτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον χαρακτηριστικά ή συστήματα νέας τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά |  |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ΙSO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα για την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων στην κατασκευή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό ποιότητας συνεργαζόμενων φορέων ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |

Προσφέρουσα επιχείρηση …………………………………………………………………

Σφραγίδα………………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία                 ………/…………./ 201….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ