## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς –Φύλλο συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ 2  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

CPV 34131000-4

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ PROSPECTUS ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ονομασία εταιρίας ημιφορτηγού < ΜΑΡΚΑ > | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εμπορική ονομασία ή μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ημιφορτηγό με κλειστό χώρο φόρτωσης τύπου VAN | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κινητήρας DIESEL κυλινδρισμού τουλάχιστον 1200cc έως και 1600cc | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον ΕURO 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η ιπποδύναμη πρέπει να είναι τουλάχιστον 92 ΗΡ (68KW). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Το μεταξόνιο πρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (2660mm έως και 3150mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (640kg εως και 900kg). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όλες οι πόρτες να διαθέτουν ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και οι δυο πόρτες οδηγού και συνοδηγού ανοιγμένα ηλεκτρικά κρύσταλλα ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ράδιο cd ή mp3 , και δυο (2) τουλάχιστον ηχεία ή άλλο εξελιγμένου συστήματος ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Οι διαστάσεις του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να έχει εσωτερικά μήκος (έως το χώρισμα καμπίνας) 1800mm έως και 2200 mm , και φάρδος εσωτερικά στα σημεία κοντά στους θόλους τροχών (μεταξύ θόλων)1200mm έως και 1300 mm , το φάρδος εσωτερικά στο κύριο σώμα του χώρου φόρτωσης 1500mm έως και 1720 mm και μέγιστο ύψος εσωτερικά του χώρου φόρτωσης 1250mm έως και 1360mm | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού-ων | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Σύστημα αντικλεπτικού (immobilizer) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Δυο κλειδιά με τηλεχειρισμό για το κεντρικό κλείδωμα και συναγερμό παραβίασης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Σύστημα κλιματισμού A/C, ή control climate | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Εμπρός δισκόφρενα | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Πίσω δισκόφρενα ή ταμπούρα | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Σύστημα διεύθυνσης υδραυλικό ή με ηλεκτρική υποβοήθηση ή νεότερου σύγχρονου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ρύθμιση τιμονιού καθ’ ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Διαστάσεις των ελαστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Τύπος των ζαντών (χάλυβας ή αλουμινίου) | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Κιβώτιο ταχυτήτων αριθμός σχέσεων 5 ή 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Συρόμενη πλευρική δεξιά πόρτα στο χώρο φόρτωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Στο χώρο φόρτωσης και επίσης στο πίσω χώρου φόρτωσης δίφυλλη πόρτα | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Μεταξύ καμπίνας και του χώρο φόρτωσης θα έχει χώρισμα με πλέγμα ή αλλού είδος χωρίσματος (διαχωριστικό) με δυνατότητα διευκόλυνσης αφαίρεσης ή αναδίπλωσης στην μεριά του συνοδηγού για φόρτωση μεγάλου αντικειμένου | ΝΑΙ |  |  |

Προσφέρουσα επιχείρηση……………………………………………………………….

Σφραγίδα……………………………………………………………….

Ημερομηνία        ........../........../..2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ