|  | Αντικείμενο: Χρηματοδότηση: CPV : Αρ. Μελέτης : Προϋπολογισμός : | ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Κ.Α. 02.30.7413.039 16.000,00 € 71318100-1 75/2017 16.000,00€ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4412/2016

ΝΑΟΥΣΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

- Γενικά

Η Νάουσα διαθέτει σημαντικό αρχιτεκτονικό κτιριακό πλούτο που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό κηρυγμένων διατηρητέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, αρχοντικών και αστικών κτιρίων κατοικίας, εκκλησιών αλλά και άλλων κτιρίων κοινής ωφέλειας (σχολείων, κλπ.) τα οποία αποτελούν τοπόσημα της περιόδου της πρώτο-βιομηχανικής ακμής της πόλης.

Στο παρελθόν έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες αποκατάστασης και προστασίας μεγάλου αριθμού αυτών των κτιρίων, τα οποία είναι σήμερα αξιόλογα αξιοθέατα και σοβαρός πόλος έλξης επισκεπτών.

- Δεδομένα μελέτης - Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης

Η δημοτικής αρχή επέλεξε δέκα (10) σημαντικά τοπόσημα που κρίθηκαν πως αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης που πρέπει να αναδειχθούν και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  προχώρησε στη συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων,  για τα  τοπόσημα αυτά.

Η ανάδειξη, μέσω κατάλληλου αρχιτεκτονικού φωτισμού, αυτών των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εντός του αστικού ιστού και στις παρυφές του ποταμού Αράπιτσα, είναι απαραίτητη για να υπογραμμίσει και να  αναδείξει την ιστορική ταυτότητα της πόλης και να τονώσει  την προσέλκυση τουριστών.

2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μελέτη αφορά στην προβολή σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος-τοποσήμων της Ηρωικής Πόλης Νάουσας, μέσω εξωτερικών αρχιτεκτονικών φωτισμών και κατάλληλης σήμανσης με στόχο την ώθηση/τόνωση της τουριστικής έλξης της πόλης. Αφορά σε κτίρια και σημεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία και στόχος του έργου είναι η ανάδειξη τους με τον κατάλληλο τεχνητό αλλά διακριτικό εξωτερικό φωτισμό.

Για την εκπόνηση της μελέτης θα απαιτηθεί οικονομικός φορέας με πτυχίο στην παρακάτω κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016:

κατηγορία (9) - Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. Αντικείμενο της Μελέτης

Η μελέτη αφορά στην προβολή των εξωτερικών όψεων των ακολούθων δέκα (10) σημείων ενδιαφέροντος-τοποσήμων της πόλης ξεκινώντας από την είσοδο της πόλης μέχρι  τις παρυφές του ποταμού Αράπιτσα :

1) Του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος Λόγγου –Τουρπάλη.

2) Του καμπαναριού του  Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου.

3) Του κτίριο του Παλαιού Ρολογιού του Δημαρχείου.

4) Του καμπαναριού του  Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος.

5) Του μνημείου στο χώρο θυσίας στην περιοχή «Στουμπάνοι».

6) Του διατηρητέου κτιρίου του 1ου -2ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.

7) Του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Βενιζέλου- Καραμπατάκη.

8) Του Φουγάρου –Καπνοδόχου του κτιρίου του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

9) Του  ζωγραφισμένου τοίχου, «Street art», στη Βόρεια Όψη του κτιρίου «Έρια».

10) Του ζωγραφισμένου τοίχου, «Street art», στη Βόρεια Όψη του κτιρίου «Βέτλανς».

Η μελέτη θα προσδιορίσει το είδος και τις θέσεις των φωτιστικών συστημάτων καθώς και την ένταξη τους στα κτιριακά σύνολα με τρόπο που να διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του κάθε σημείου ενδιαφέροντος - τοποσήμου, να διασφαλίζεται η προστασία του κελύφους και των δοµικών υλικών, και να προσαρμόζεται ανάλογα με το χαρακτήρα του και το οπτικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Όλες οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο για λόγους οικονομίας, όσο και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

β. Διαθέσιμα στοιχεία

1. Σχέδιο εντοπισμού των τοποσήμων μέσα στην πόλη.

- Πίνακας Στοιχείων Τοποσήμων:

| Α/Α | ΤΟΠΟΣΗΜΟ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διατηρητέο Κτιριακό Συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη | √ | √ | √ |
| 2 | Καμπαναριό Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου | √ | - | √ |
| 3 | Ρολόι Δημαρχείου | √ | √ | √ |
| 4 | Καμπαναριό Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος | √ | - | √ |
| 5 | Μνημείο χώρου θυσίας στην περιοχή «Στουμπάνοι» | √ | - | √ |
| 6 | Διατηρητέο Κτίριο 1ου -2ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας | √ | √ | √ |
| 7 | Διατηρητέο Κτίριο επί της οδού Βενιζέλου- Καραμπατάκη | √ | - | √ |
| 8 | Φουγάρο –Καπνοδόχος Βιομηχανικής Εγκατάστασης Κτιρίου Έρια | √ | √ | √ |
| 9 | «Street Art» στη Βόρεια όψη του Κτιρίου Έρια | √ | √ | √ |
| 10 | «Street Art» στη Βόρεια όψη του Κτιρίου Βέτλανς | √ | √ | √ |

γ. Κανονισμοί – Πρότυπα

Η μελέτη θα συμμορφώνεται με:

i. Τους κανονισμούς και τα πρότυπα της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το  πρότυπο CIE 136-2000,“Guide to the Lighting of Urban Areas” , το πρότυπο CIE 115-1995 για τη μείωση της φωτορύπανσης και το πρότυπο CIE 94-1993 “Guide for floodlighting”, όσον αφορά την ορθή χρωματική απόδοση των επιλεγμένων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων.

ii. Τον τρέχοντα κανονισμό ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

iii. Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το οποίο, αν και δεν έχει ουσιαστική εφαρμογή σε εξωτερικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, εφαρμόζεται όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Συμπληρωματικά, μπορούν να ακολουθηθούν όσοι κανονισμοί ΕΗΕ ίσχυαν προ της αντικαταστάσεώς τους, οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον νέο κανονισμό, αλλά  βοηθούν στην επίτευξη μία λειτουργικής και προπάντων ασφαλούς τεχνικής λύσης.

iv. Οποιαδήποτε τεχνική λύση θα έπρεπε να επιδείξει τον προσήκοντα σεβασμό στην ακεραιότητα των μνημείων.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α. Στάδια της Μελέτης- Παραδοτέα

1ο Παραδοτέο : Μελέτη

Η εκπόνηση της μελέτης θα περιλαμβάνει :

i. Επί τόπου καταγραφή των αναγκών, φωτογράφηση, επιμετρήσεις, ανάλυση υλικών και περιβάλλοντος χώρου, αισθητική και ιστορική προσέγγιση, εντοπισμό τεχνικών και κατασκευαστικών δυσκολιών, ανάλυση περιορισμών από αρμόδιες Υπηρεσίες (Αρχαιολογία, Πυροσβεστική, κ.α.), οχλήσεις σε παρακείμενα κτίρια. Συναντήσεις με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα του αρχιτεκτονικού φωτισμού κάθε σημείου ενδιαφέροντος-τοποσήμου.

ii. Αρχική προσέγγιση της ιδέας του προτεινόμενου φωτισμού κάθε σημείου ενδιαφέροντος-τοποσήμου υπό μορφή διαγραμμάτων, σκίτσων, φωτομοντάζ και προπλασμάτων/προοπτικών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων. Επιλογές τυπολογίας και διάταξης φωτιστικών και έξυπνα συστήματα ελέγχου φωτιστικών συνοδευόμενες από φωτομετρικά δεδομένα και συγκριτική αξιολόγηση του λειτουργικού κόστους και ενεργειακών αναγκών.

iii. Επιλογή των πηγών φωτισμού και μεθόδων ελέγχου βάσει σχεδιαστικών και ενεργειακών αναγκών.

iv. Αρχική επικύρωση των επιλεγμένων πηγών με φωτομετρίες.

v. Προδιαγραφές υλικών και σύνταξη ενδεικτικού προϋπολογισμού, της προτεινόμενης λύσης φωτισμού του κάθε σημείου ενδιαφέροντος-τοποσήμου και καταγραφή όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ανά τοπόσημο.

vi. Παρουσίαση Τεύχους Προσχεδίων και Τεχνικής Περιγραφής στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία για να δοθούν σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

Με δεδομένο και οδηγό τις παρατηρήσεις των παραπάνω Υπηρεσιών, θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και λεπτομερείς μετρήσεις επιπέδων και κατανομής φωτισμού για κάθε σημείο ενδιαφέροντος-τοπόσημο.

ii. Σχέδια CAD (κατόψεις και όπου χρειάζεται όψεις ή/και τομές): θέσεις φωτιστικών σωμάτων, τύπος φωτιστικών σωμάτων για κάθε θέση, επιλογή λαμπτήρα (ισχύς, απόχρωση, CRI, δυνατότητες αφής/σβέσης), επιλογή κατόπτρου δέσμης για κάθε φωτιστικό και φίλτρων χειρισμού δέσμης (πολωτικό, διάχυσης, cut-off, διάφραγμα, αντιθαμβωτικό, κλπ.).

iii. Σχέδιο ηλεκτροδότησης φωτιστικών: ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υπολογισμός πτώσεων τάσης, σχέδια ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών.

iv. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες: μέθοδο στερέωσης ή εγκιβωτισμού του κάθε φωτιστικού σώματος, σχεδιασμό και επιλογή στηριγμάτων, κλπ.

v. Κατάλογο ηλεκτρολογικού υλικού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (τύπος, ποσότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά)

vi. Κατάλογο φωτιστικών σωμάτων που θα περιλαμβάνει τον τύπο, τις ποσότητες των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (ενεργειακό προφίλ του κάθε φωτιστικού, σχέση κόστους-απόδοσης και χρόνο απόσβεσης) σε μορφή πίνακα.

vii. Τεύχος προδιαγραφών υλικών.

viii. Σύνταξη τελικού προϋπολογισμού.

ix. Σύνταξη οδηγού συντήρησης.

Όλα τα παραπάνω θα υποβληθούν προς έγκριση στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η τελική έγκριση της μελέτης από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση της μελέτης από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

Στην Υπηρεσία θα υποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία της μελέτης σε έντυπη μορφή σε πέντε (5) αντίγραφα καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε  δύο (2) CD ή USB.

2ο Παραδοτέο: Τεύχη Δημοπράτησης

Κατόπιν της έγκρισης της μελέτης από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Κεντρικής Μακεδονίας., θα παραδοθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου  που θα περιλαμβάνουν:

- Τεχνική περιγραφή

- Τεχνικές προδιαγραφές

- Ανάλυση τιμών

- Τιμολόγιο μελέτης

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Προϋπολογισμό μελέτης

- Διακήρυξη δημοπρασίας

- Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας

- Φάκελο Ασφάλειας Υγείας

και θα αφορά στην κατασκευή και των εννέα (9) σημείων ενδιαφέροντος – τοποσήμων.

Στην Υπηρεσία θα υποβληθούν τα παραπάνω «Τεύχη δημοπράτησης» σε έντυπη μορφή σε πέντε (5) αντίγραφα καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε  δύο (2) CD ή USB.

β. Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Η μελέτη έχει συνολική προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα  (90) ημέρες, και αναλύεται ως εξής:

- Συνολικός χρόνος γα τη  σύνταξη της Μελέτης Αρχιτεκτονικού Φωτισμού :

Σαράντα πέντε  (45) ημέρες [καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης είκοσι  οκτώ (28) ημέρες].

- Συνολικός χρόνος γα τη  έγκριση της μελέτης από αρμόδιους φορείς:

τριάντα (30) ημέρες.

- Συνολικός χρόνος γα τη  σύνταξη των  Τευχών Δημοπράτησης:

δεκαπέντε (15) ημέρες.

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α. Αμοιβή

Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης καθορίζεται στο ποσόν των 12.903,23 €  πλέον ΦΠΑ. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά ως εξής:

- Ποσοστό ίσο με 80% της αμοιβής, με την έγκριση της μελέτης από την αρμόδια   Αρχαιολογική Υπηρεσία και την παραλαβή των παραδοτέων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

- Ποσοστό ίσο με 20% της αμοιβής, με την παραλαβή των Τευχών Δημοπράτησης.

β. Εμπιστευτικότητα

Κάθε πληροφορία, έγγραφο, ή σχέδιο που παραδίδεται στον Μελετητή θεωρείται εμπιστευτικό και χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου δεν πρόκειται να παραχωρηθεί σε τρίτους κατ' ουδένα τρόπο.

γ. Τροποποιήσεις - Πρόσθετες Εργασίες

Τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις της μελέτης - μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής - οι οποίες κρίνονται από τον Κύριο του Έργου αναγκαίες και απαραίτητες, κοινοποιούνται στον μελετητή και αμείβονται κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των μερών.

δ. Υποχρέωση επισκόπησης  κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου

Ο ανάδοχος μελετητής οφείλει : i) να πραγματοποιήσει μία επίσκεψη στο έργο κατά την εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας κατασκευής για τη  χορήγηση οδηγιών και ii) να προβεί σε μία επίσκεψη κατά την φάση των τελικών ρυθμίσεων/στοχεύσεων και αυτοματισμών ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και σωστή λειτουργία του έργου.

Νάουσα, 22 Δεκεμβρίου 2017

| Οι συντάξαντες | Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Διεν. Διαγ. | Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Η.Π. Νάουσας |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παπαφιλίππου Αγγελάκης | Τσιόγκα Ελένη | Κυριακίδης Παύλος |  |
| Πολιτικός Μηχανικός | Αγρ. Τοπ. Μηχανικός | Πολιτικός Μηχανικός |  |
|  | Ο Προϊστάμενος Τμ. Η/Μ |  |  |

Σπύρος Βλάχος                               Γεώργιος Παλαιάς

Μηχ. Μηχανικός                           Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ